| Pos. | _____ lfdm | Treppenstufen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aus unglasierten Feinsteinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 - Gruppe BIa Anzahl der Treppenstufen: __ stck, Auftritte von ___ mm Breite und Setzstufen von ___mm Höhe, Treppenbreite _,_ m. Treppenauftritt aus: Fabrikat : McTile Serie : Feinsteinzeug Art.-Nr. : 5027 MT3030 511L Format : 298 x 298 x 9 mm Oberfl. : eben, Kante profiliert Materialbild: Feinkorn, Stufenplatte Farbe : anthrazit Sorte : 1. # im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE # im Dickbett nach VOB-DIN 18352 auf vorhandenem Untergrund ________ herstellen. Das Verlegen der Fliesen erfolgt im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. ___ mm Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe _____ mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Im EP einzukalkulieren ist das Schneiden der Treppenfliesen und Stoßtrittfliesen an den Wand- und Stufenanschlüssen Das Herstellen von Bewegungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfaßt. |  |  |
|  |  |  | _________ | _________ |