| Pos. | _____ lfdm | Wandanschluß als Sockel |
| --- | --- | --- |
|  |  | aus unglasierten Feinsteinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 Gruppe BIa Fabrikat : McTile Serie : Feinsteinzeug Art.-Nr. : 5037 MT0830 521L Format : 298 x 80 x 9 mm Oberfl. : eben, unglasiert Materialbild: Feinkorn, Sockel Farbe : anthrazit Sorte : 1. Einzelfliesen # im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE # im Dickbett nach VOB-DIN 18352 auf vorhandenem Untergrund ________ herstellen. Das Verlegen der Sockelfliesen erfolgt im Fugen-schnitt mit einer Fugenbreite von ca. ___ mm Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe _____ mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Die Innen- und Außenecken sind # stumpf zu stoßen # auf Gehrung zu schneiden. Das Herstellen von Bewegungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfaßt. |